## Slide 1
SAFE-FPID
Safety Aware & Fast Execution
Fuzzy PID via Bare-Metal Architecture
KELOMPOK 8
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 2
Klanish Andayana Kanugraha
2042241033
MEET
OUR TEAM
PEMROGRAMAN KONTROLER
Lionel Valentino Tanjung
2042241078
Teknik Instrumentasi

## Slide 3
1
2
3
AKAR
Fungsi CPU yang sibuk, membuat mikrokontroler "terkunci" dan tidak bisa mengerjakan hal lain saat sedang menunggu data sensor
Penyimpanan data sementara (RAM) sering penuh karena terlalu banyak perintah yang menumpuk, yang bisa membuat sistem crash atau macet
Saat terjadi panas berlebih, sistem lama butuh waktu lama untuk merespons karena perintahnya antre, yang bisa membahayakan alat
MASALAH
Kelemahan Kontroler Konvensional (Berbasis Library):
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER
Dibutuhkan sistem yang lebih "pintar" agar CPU tidak kelelahan dan bisa bereaksi instan

## Slide 4
TOPOLOGI
  Data dari sensor langsung masuk ke tempat penyimpanan tanpa perlu bantuan atau "pengawasan" dari CPU
  Sistem mengecek kondisi suhu sebelum data diproses, jadi sangat aman.
  CPU hanya fokus menghitung keputusan kendali saja, tidak lagi mengurusi lalu lintas data
  Data dikirim ke layar pantauan secara bersamaan tanpa mengganggu proses utama
DATA
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 5
DIAGRAM
BLOK
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 6
PEMBACAAN
OTOMATIS
Asynchronous Timer-DMA yang berfokus pada efisiensi “Zero-Overhead” yang dapat mengakuisisi latar belakang tanpa hambatan dan menjawab akar masalah pada pengiriman data.
Pemindaian data dikonfigurasi pada tingkat perangkat keras perangkat (ADC_CR1, ADC_CR2, ADC_SQRx).
Pengambilan data tidak menunggu putaran program, tetapi dilakukukan otomatis oleh interupsi pewaktu (Timer Interrupt).
Aliran data selalu update di dalam SRAM, menekan beban penantian komputasi hingga nol persen.
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 7
FUZZY-PID
  Matriks kompleks dideklarasikan menggunakan atribut konstan agar dialokasikan ke memori Flash statis
  Kalkulasi nilai berkoma yang berat digantikan dengan sistem pencarian indeks yang dieksekusi hanya dalam beberapa siklus clock.
  Ruang SRAM dinamis berhasil diamankan seratus persen untuk merespons instruksi keadaan darurat.
ROM BASED
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 8
Waktu Latensi Bare Eksekusi Metal
0 ms
Sistem mengawasi margin deviasi antar sensor di atas 15°C atau ancaman kerusakan fisis melampaui 80°C. Intervensi tidak menunggu antrean baris kode pembacaan selesai diproses. Mikrokontroler memanipulasi register secara instan untuk memutus arus pemanas total dan memutar kipas pendingin secara maksimum.
HARDWARE
OVERRIDE
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 9
TELEMETRI DELTA
  Sistem menolak pengiriman teks mentah dan hanya mengirimkan selisih nilai suhu terkini untuk mencegah penyumbatan data.
  Pengiriman string sepenuhnya dikelola oleh register USART ke PC tanpa menahan kerja logika utama.
  Waktu sisa dari komputasi asinkron dimanfaatkan CPU untuk memastikan instrumen terhindar dari kondisi macet total (freeze).
COMPRESSION
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 10
RANGKAIAN
  Menggunakan arsitektur ARM Cortex-M4 (STM32F407VG) untuk menjamin presisi eksekusi tertinggi.
  Memadukan sensor suhu spesifikasi mutakhir DHT22 bersama ekosistem Grove temperature sensor guna menghasilkan komparasi data pembacaan yang presisi.
  Modulasi keluaran ditransmisikan ke transistor daya untuk memanipulasi pemanas dan kipas secara deterministik.
FISIS
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 11
HASIL
SIMULASI
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 12
HASIL
GRAFIK
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 13
Parameter | Metode Polling Sekuensial | Metode SAFE-FPID
Beban Siklus CPU (I/O) | Tinggi (CPU tertahan delay konversi) | Nol (Berjalan di latar belakang via DMA)
Alokasi Memori | SRAM Dinamis (Rentan fragmentasi memori) | Statis di Flash/ROM (.rodata) via Pointer Lookup
Kecepatan Mitigasi | Lambat (Ketergantungan eksekusi pada Library software) | Instan Oms (Menimpa register TIMx ke CCR langsung)
Efisiensi Bandwith | Kasar (Transfer raw data yang menyumbat buffer) | Efisien (Transmisi kompresi Delta paralel asinkron)
KOMPARASI
PERFORMA
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER

## Slide 14
THANK YOU
Teknik Instrumentasi
PEMROGRAMAN KONTROLER